Программируемые параметры прибора ТРМ202

| NN | Обозначение | Название | Допуст. значения | Зав. устан. | Раб. устан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа LuoP – параметры регулирования |
| 1 | SP1 | Уставка ЛУ1 | Диап. измер. | 30 |  |
| 2 | SP2 | Уставка ЛУ2 | Диап. измер. | 30 |  |
| Группа Luin – настройка входов прибора |
| 3 | in.t1 | Тип вх. датчика для вх. 1 |  | E__L | r.385 |
| 4 | dPt1 | точность вывода темп. 1 канала | 0,1 | 1 |  |
| 5 | dP1 | положение десят. точки анал. входа 1 | 0,1,2,3 | 1 |  |
| 6 | in.L1 | Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1 | -1999…9999 | 0 |  |
| 7 | in.H1 | Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 1 | -1999…9999 | 100 |  |
| 8 | Sqr1 | Вычисл. кв. корня для входа 1 | oN, oFF | oFF |  |
| 9 | SH1 | Сдвиг характ.датчика для входа 1 | -500…500 | 0 |  |
| 10 | KU1 | Наклон характер. датчика для входа 1 | 0,5…2,0 | 1 |  |
| 11 | Fb1 | Полоса цифрового фильтра 1 | 0…9999 | 0 |  |
| 12 | inF1 | Постоянная времени цифр. фильтра 1 | oFF,1…999 | oFF |  |
| 13 | iLU1 | Входная величина для ЛУ1 | Pu1,Pu2,dPu | Pu1 |  |
| 14 | in.t2 | Тип вх. датчика для вх. 2 |  | E__L | r.385 |
| 15 | dPt2 | точность вывода темп. 2 канала | 0,1 | 1 |  |
| 16 | dP2 | положение десят. точки анал. входа 2 | 0,1,2,3 | 1 |  |
| 17 | in.L2 | Нижняя граница диапазона измерения сигнала на входе 2 | -1999…9999 | 0 |  |
| 18 | in.H2 | Верхняя граница диапазона измерения сигнала на входе 2 | -1999…9999 | 100 |  |
| 19 | Sqr2 | Вычисл. кв. корня для входа 2 | oN, oFF | oFF |  |
| 20 | SH2 | Сдвиг характ.датчика для входа 2 | -500…500 | 0 |  |
| 21 | KU2 | Наклон характер. датчика для входа 2 | 0,5…2,0 | 1 |  |
| 22 | Fb2 | Полоса цифрового фильтра 2 | 0…9999 | 0 |  |
| 23 | inF2 | Постоянная времени цифр. фильтра 2 | oFF,1…999 | oFF |  |
| 24 | iLU2 | Входная величина для ЛУ2 | Pu1,Pu2,dPu | Pu2 |  |
| Группа LuoU – параметры настройки и регистрации |
| 25 | SL.L1 | Нижняя граница уставки для ЛУ 1 | -1999…9999 | -199.9 |  |
| 26 | SL.H1 | Верхняя граница уставки для ЛУ 1 | -1999…9999 | 800 |  |
| 27 | SL.L2 | Нижняя граница уставки для ЛУ 2 | -1999…9999 | -199.9 |  |
| 28 | SL.H2 | Верхняя граница уставки для ЛУ 2 | -1999…9999 | 800 |  |
|  | – параметры ключевого выхода |
| 29 | CmP1 | Тип логики компаратора 1 | 0,1,2,3,4 | 1 |  |
| 30 | HIS1 | Значение гистерезиса компаратора 1 | 0…9999 | 1,0 |  |
| 31 | doN1 | Задержка включения компаратора 1 | 0…250 | 0 |  |
| 32 | doFF1 | Задержка выключения компаратора 1 | 0…250 | 0 |  |
| 33 | toN1 | Мин. время удержания компаратора 1 во включенном состоянии | 0…250 | 0 |  |
| 34 | toFF1 | Мин. время удержания компаратора 1 в выключенном состоянии | 0…250 | 0 |  |
| 35 | oErr1 | Сост. выхода 1 в режиме ошибка» | oN, oFF | oFF |  |
| 36 | CmP2 | Тип логики компаратора 2 | 0,1,2,3,4 | 1 |  |
| 37 | HIS2 | Значение гистерезиса компаратора 2 | 0…9999 | 1,0 |  |
| 38 | doN2 | Задержка включения компаратора 2 | 0…250 | 0 |  |
| 39 | doFF2 | Задержка выключения компаратора 2 | 0…250 | 0 |  |
| 40 | toN2 | Мин. время удержания компаратора 2 во включенном состоянии | 0…250 | 0 |  |
| 41 | toFF2 | Мин. время удержания компаратора 2 в выключенном состоянии | 0…250 | 0 |  |
| 42 | oErr2 | Сост. выхода 2 в режиме ошибка» | oN, oFF | oFF |  |
|  | – параметры аналогового выхода |
| 43 | dAc1 | Режим работы ЦАП1 | o, pU | o |  |
|  | – для П-регулятора |
| 44 | CtL1 | Способ управления для ЦАП1 | HeAt,CooL | HeAt |  |
| 45 | XP1 | Полоса пропорц. для ЦАП1 | 2…9999 | 1,0 |  |
|  | – для измерителя-регистратора |
| 46 | An.L1 | Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1 | -1999…9999 | -199.9 |  |
| 47 | An.H1 | Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1 | -1999…9999 | 800 |  |
|  | – параметры аналогового выхода |
| 48 | dAc2 | Режим работы ЦАП2 | o, pU | o |  |
|  | – для П-регулятора |
| 49 | CtL2 | Способ управления для ЦАП2 | HeAt,CooL | HeAt |  |
| 50 | XP2 | Полоса пропорц. для ЦАП2 | 2…9999 | 1,0 |  |
|  | – для измерителя-регистратора |
| 51 | An.L2 | Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП2 | -1999…9999 | -199.9 |  |
| 52 | An.H2 | Верхняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП2 | -1999…9999 | 800 |  |
| группа Adu – параметры индикации |
| 53 | diSP | Режим индик. текущих измерений | StAt,CiCl | StAt |  |
| 54 | rEST | Время выхода из программирования | oFF, 5…99 | oFF |  |
| группа Сonn – параметры обмена по RS-485 |
| 55 | PROT | Протокол обмена данными |  | OWEN |  |
| 56 | bPS | Скорость обмена данными в сети |  | 115,2 |  |
| 57 | A.Len | Длина сетевого адреса | 8,11 | 8 |  |
| 58 | Addr | Базовый адрес прибора | 0…247 | 0 |  |
| 59 | rSdL | Задер. ответа от прибора по RS-485 | 1…45 | 20 |  |
| 60 | LEn | Длина слова данных | 7,8 | 8 |  |
| 61 | PrtY | Состояние бита четности в посылке | nonE | nonE |  |
| 62 | Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1,2 | 1 |  |
| Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS = 100) |
| 63 | OAPT | Защита параметров от просмотра | 0,1,2 | 0 |  |
| 64 | wtPt | Защита параметров от изменения | 0,1,2,3 | 0 |  |
| 65 | EdRt | Защита отдельных параметров от просмотра и изменений | oN, oFF | oFF |  |