| № | Знач/[ЗавУст] | Название | Уст. 1 | Уст. 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-0*Основные настройки |  |  |
| 0-01 | [0] | Язык |  |  |
| 0-03 | 0; 1 [0] | Региональные настройки |  |  |
| 0-04 | 0; 1 [1] | Действие при повторном включении питания |  |  |
| 0-06 | [2]; [10] | Тип питающего напряжения |  |  |
| 0-07 | 0;1 [1] | Торможение постоянным током |  |  |
|  |  | 0-1* Наборы параметров |  |  |
| 0-10 | 1; 2; 9 [1] | Активный набор |  |  |
| 0-11 | 1; 2; 9 [9] | Изменяемый набор |  |  |
| 0-12 | 0; 20 [20] | Связь наборов |  |  |
| 0-30 | [0] | Единица измерений показаний по выбору пользователя |  |  |
| 0-31 | [0,00] | Мин. значение показаний, заданных пользователем. |  |  |
| 0-32 | [100,0] | Макс, значение показаний, заданных пользователем |  |  |
| 0-37 |  | Индивидуальная текстовая строка 1 |  |  |
| 0-38 |  | Индивидуальная текстовая строка 2 |  |  |
| 0-39 |  | Индивидуальная текстовая строка |  |  |
|  |  | 0-4* Настройка кнопок лицевой панели |  |  |
| 0-40 | 0; 1 [1] | Кнопка «ПУСК/РУЧН» |  |  |
| 0-42 | 0; 1 [1] | Кнопка «ПУСК/ДИСТ» |  |  |
| 0-44 | 0; 1; 7 [1] | Кнопка «СТОП/СБРОС» |  |  |
|  |  | 0-5* Копирование/сохранение [Copy/Save] |  |  |
| 0-50 | [0] | Копирование из ЛПО3 |  |  |
| 0-51 | [0] | Набор для копирования |  |  |
|  |  | 0-6 Пароль |  |  |
| 0-60 | 0 – 999 [0] | Пароль доступа в «Главное меню» |  |  |
|  |  | 1-* Нагрузка / двигатель Общие настройки |  |  |
| 1-00 | 0; 3 [0] | Режим конфигурирования: |  |  |
| 1-01 | 0; 1 [1] | Принцип управления двигателем: |  |  |
| 1-03 | 1;3 [1] | Характеристики крутящего момента: |  |  |
| 1-06 | 0; 1 [0] | Направление вращения: |  |  |
| 1-08 | 0; 1; 3 [0] | Быстродействие управления: |  |  |
| 1-10 | 0; 1 [0] | Конструкция двигателя: |  |  |
| 1-14 | 0 … 250 % [120] | Коэффициент демпфирования |  |  |
| 1-15 | 0 … 20 с [0,0] | Время фильтра низкой скорости |  |  |
| 1-16 | 0 … 20 с [0,0] | Время фильтра высокой скорости |  |  |
| 1-17 | 0,01 … 1,0 с [0] | Время фильтра изменения напряжения |  |  |
|  |  | 1-2* Данные электродвигателя |  |  |
| 1-20 | 0.12 … 90 кВт | Мощность двигателя |  |  |
| 1-22 | [230] ; [400] | Напряжение двигателя |  |  |
| 1-23 | [50 Гц] | Частота двигателя |  |  |
| 1-24 | 0,01 … 212 А | Ток двигателя |  |  |
| 1-25 | [1420] | Номинальная скорость |  |  |
| 1-26 | [5] | Крутящий момент электродвигателя |  |  |
| 1-29 | 0; 1; 2 [0] | Автоматическая адаптация двигателя |  |  |
|  |  | 1-З* Дополнительные параметры 1 электродвигателя |  |  |
| 1-30 | 0,0 … 99,99 Ом | Активное сопротивление статора (Rs) |  |  |
| 1-33 | 0,0 … 999,9 Ом | Реактанс рассеяния статора (Х1) |  |  |
| 1-35 | 0,0 … 999,9 Ом | Основной реактанс (Xh) |  |  |
| 1-37 | 0,0 … 1000 | Индуктивность продольной оси намагничивания |  |  |
| 1-39 | 2 … 100 [4] | Число пар полюсов двигателя |  |  |
|  |  | 1- Дополнительные параметры 2 электродвигателя |  |  |
| 1-40 | [230]; [400] | Противоэдс при скорости 1000 об/мин |  |  |
| 1-42 | 100 м [50] | Длина моторного кабеля |  |  |
| 1-43 | 328 фут [164] | Длина моторного кабеля |  |  |
|  |  | 1-5* Настройки, не зависящие от нагрузки |  |  |
| 1-50 | [100] | Намагничивание двигателя при нулевой скорости |  |  |
| 1-52 | [0,0] | Минимальная скорость нормального намагничивания |  |  |
| 1-55 | [0,0] | Значение напряжения для характеристики (U/f – U) |  |  |
| 1-56 | [0,0] | Значения частоты для характеристики (U/f –F) |  |  |
|  |  | 1-6* Настройки, зависящие от нагрузки |  |  |
| 1-60 | [100] | Компенсация нагрузки на низкой частоте |  |  |
| 1-61 | [100] | Компенсация нагрузки на высокой частоте |  |  |
| 1-62 | [0] | Компенсация скольжения двигателя |  |  |
| 1-63 | [0,10] | Пост. времени компенсации скольжения |  |  |
| 1-64 | [100] | Коэффициент демпфирования |  |  |
| 1-65 | [0,005] | Постоянная времени демпфирования |  |  |
| 1-66 | [50] | Минимальный ток на низкой скорости |  |  |
|  |  | 1-7* Регулировки пуска |  |  |
| 1-71 | [0,0] | Задержка запуска |  |  |
| 1-72 | 0; 2 [2] | Функция запуска |  |  |
| 1-73 | 0; 1 [0] | Запуск с хода |  |  |
|  |  | 1-8* Регулировки останова |  |  |
| 1-80 | 0; 1 [0] | Функция при останове |  |  |
| 1-82 | [0,0] | Минимальная скорость для функции при останове |  |  |
|  |  | 1-9* Тепловая защита двигателя |  |  |
| 1-90 | [4] | Тепловая защита двигателя |  |  |
| 1-93 | 0; 1; 6 [0] | Источник термистора: |  |  |
|  |  | 2-** Торможение |  |  |
|  |  | 2-0* Удержание/Торможение постоянным током |  |  |
| 2-00 | [50] | Постоянный ток удержания |  |  |
| 2-01 | [50] | Постоянный ток торможения |  |  |
| 2-02 | [10,0] | Время торможения постоянным током |  |  |
| 2-04 | [0,0] | Скорость для функции торможения постоянным током |  |  |
| 2-06 | [100] | Ток парковки СД |  |  |
| 2-07 | [3] | Время парковки СД |  |  |
|  |  | 2-1* Динамическое торможение |  |  |
| 2-10 | 0; 2 [0] | Функция торможения |  |  |
| 2-16 | [100] | Ограничение переменного тока торможения |  |  |
| 2-17 | 0; 2 [2] | Контроль перенапряжения |  |  |
|  |  | 3-** Задание / Изменение скорости |  |  |
|  |  | 3-0* Пределы и источники задания |  |  |
| 3-02 | [0,000] | Минимальное задание |  |  |
| 3-03 | [50,00] | Максимальное задание |  |  |
|  |  | 3-1* Источники задания |  |  |
| 3-10 | [0,00] | Предустановленное задание |  |  |
| 3-11 | [5,0] | Фиксированная скорость |  |  |
| 3-14 | [0,00 %] | Предустановленное относительное задание |  |  |
| 3-15 | [1] | Источник задания 1 |  |  |
| 3-16 | [2] | Источник задания 2 |  |  |
| 3-17 | [11] | Источник задания 3 |  |  |
| 3-41 | [3,00] | Время разгона 1 |  |  |
| 3-42 | [3,00] | Время торможения 1 |  |  |
|  |  | 3-5* Изменение скорости 2 |  |  |
| 3-51 | [3,00] | Время разгона 2 |  |  |
| 3-52 | [3,00] | Время замедления 2 |  |  |
|  |  | 3-8* Другие изменения скорости |  |  |
| 3-80 | [3,0] | Время изменения при переходе на фиксированную скорость |  |  |
| 3-81 | [3,0] | Время замедления для быстрого останова |  |  |
|  |  | 4-** Пределы / Предупреждения |  |  |
|  |  | 4-1* Пределы двигателя |  |  |
| 4-10 | 0; 2 [2] | Направление вращения двигателя. |  |  |
| 4-12 | [0,0] | Нижний предел частоты электродвигателя |  |  |
| 4-14 | [65,0] | Верхний предел частоты электродвигателя |  |  |
| 4-18 | [110] | Предел перегрузки по току |  |  |
| 4-19 | [65] | Максимальная выходная частота инвертора |  |  |
|  |  | 4-4* Настраиваемые Предупреждения 1 |  |  |
| 4-40 | [0] | Нижний предел рабочего диапазона частоты |  |  |
| 4-41 | [65] | Верхний предел рабочего диапазона частоты |  |  |
|  |  | 4-5* Настраиваемые Предупреждения 2 |  |  |
| 4-50 | [0,00] | Нижний предел рабочего диапазона тока АД |  |  |
| 4-51 | [0,00] | Верхний предел рабочего диапазона тока. |  |  |
| 4-54 | [-4999] | Нижний предел по масштабу задания |  |  |
| 4-55 | [+4999] | Верхний предел по масштабу задания |  |  |
| 4-56 | [-4999] | Нижний предел по масштабу ОС |  |  |
| 4-57 | [+4999] | Верхний предел по масштабу ОС |  |  |
| 4-58 | 0; 1 [1] | Обнаружение обрыва фазы двигателя |  |  |
|  |  | 4-6* Исключение резонансных частот |  |  |
| 4-61 | [0,0] | «Исключить скорость от» (Байпас скорости «от…») |  |  |
| 4-63 | [0,0] | «Исключить скорость до» (Байпас скорости «до…») |  |  |
| 4-64 | 0,1 [0] | Полуавтоматическая настройка исключаемых скоростей |  |  |
|  |  | 5-** Цифровой вход/выход |  |  |
|  |  | 5-0* Режим цифрового входа |  |  |
| 5-00 | 0,1 [0] | Логика цифровых входов, клеммы:18,19,27 |  |  |
| 5-03 | 0,1 [0] | Логика цифрового входа, клемма 29 |  |  |
|  |  | 5-1* Функции цифровых входов |  |  |
| 5-10 | [8] | Клемма 18. Пуск |  |  |
| 5-11 | [0] | Клемма 19.Нет функции |  |  |
| 5-12 | [2] | Клемма 27. Останов выбегом, инверсный |  |  |
| 5-13 | [14] | Клемма 29.Фиксированная частота |  |  |
|  |  | 5-3* Задержки цифровых выходов |  |  |
| 5-34 | [0.01] | Задержка включения |  |  |
| 5-35 | [0.01] | Задержка выключения |  |  |
|  |  | 5-4* Функции выходов |  |  |
| 5-40 | [0](5); [1](9) | Настройка релейных выходов: [0] - реле 1; [1] - реле 2 |  |  |
| 5-41 | [0] [1] | Задержка включения реле |  |  |
| 5-42 | [0] [1] | Задержка выключения реле |  |  |
|  |  | 5-5*. Импульсный вход, клемма 29 |  |  |
| 5-50 | [4] | Минимальная частота входа |  |  |
| 5-51 | [32000] | Максимальная частота входа |  |  |
| 5-52 | [0] | Масштаб минимального задания или ОС |  |  |
| 5-53 | [50] | Масштаб максимального задания или ОС |  |  |
|  |  | 5-9* Контроль выходов по шине |  |  |
| 5-90 | [0] | Слово цифровых выходов |  |  |
|  |  | 6-** Аналоговый вход/выход |  |  |
|  |  | 6-0* Режим аналогового входа/выхода |  |  |
| 6-00 | [10] | Тайм-аут функции «Нулевой сигнал» |  |  |
| 6-01 | [0] | Функция при тайм-ауте «Нулевой сигнал» |  |  |
|  |  | 6-1* Аналоговый вход 1, клемма 53 |  |  |
| 6-10 | [0,07] | Минимальное напряжение входа, клемма 53 |  |  |
| 6-11 | [10,00] | Максимальное напряжение входа, клемма 53 |  |  |
| 6-12 | [4] | Минимальный ток входа, клемма 53 |  |  |
| 6-13 | [20,00] | Максимальный ток входа, клемма 53 |  |  |
| 6-14 | [0,000] | Масштаб минимального задания или ОС, клемма 53 |  |  |
| 6-15 | [50,000] | Масштаб максимального задания или ОС, клемма 53 |  |  |
| 6-16 | [0,01] | Постоянная времени фильтра, клемма 53 |  |  |
| 6-19 | 0, 1 [1] | Конфигурация входа 1, клемма 53 |  |  |
|  |  | 6-2* Аналоговый вход 2, клемма 54 |  |  |
| 6-20 | [0,07] | Минимальное напряжение входа, клемма 54 |  |  |
| 6-21 | [10,00] | Максимальное напряжение входа, клемма 54 |  |  |
| 6-22 | [4] | Минимальный ток входа, клемма 54 |  |  |
| 6-23 | [20,00] | Максимальный ток входа, клемма 54 |  |  |
| 6-24 | [0,000] | Масштаб минимального задания или ОС, клемма 54 |  |  |
| 6-25 | [50,00] | Масштаб максимального задания или ОС, клемма 54 |  |  |
| 6-26 | [0,01] | Постоянная времени фильтра, клемма 54 |  |  |
| 6-29 | [1] | Конфигурация входа 2, клемма 54 |  |  |
|  |  | 6-7* Аналоговый/цифровой выход 1, клемма 45 |  |  |
| 6-70 | [0] | Конфигурация выхода 1, клемма 45 |  |  |
| 6-71 | [0] | Функция аналогового выхода 1, клемма 45 |  |  |
| 6-72 | [0] | Функция цифрового выхода 1, клемма 45 |  |  |
| 6-73 | [0,00] | Масштаб низкого выхода 1, клемма 45 |  |  |
| 6-74 | [100,0] | Масштаб высокого выхода 1, клемма 45, |  |  |
| 6-76 | [0] | Задание по шине, клемма 45, |  |  |
|  |  | 6-9* Аналоговый/цифровой выход 2, клемма 42 |  |  |
| 6-90 | [0] | Конфигурация выхода 2, клемма 42: |  |  |
| 6-91 | [0] | Функция аналогового выхода 2, клемма 42 |  |  |
| 6-92 | [0] | Функция цифрового выхода 2, клемма 42 |  |  |
| 6-93 | [0,00] | Масштаб низкого выхода 2, клемма 42 |  |  |
| 6-94 | [100,0] | Масштаб высокого выхода 2, клемма 42, |  |  |
| 6-96 | [0] | Задание по шине, клемма 42, |  |  |
|  |  | 8-** Конфигурирования связи |  |  |
|  |  | 8-0* Задание параметров связи |  |  |
| 8-01 | [0] | Место управления |  |  |
| 8-02 | 0; 1 [1] | Источник командного слова |  |  |
| 8-03 | [1,0] | Время таймаута командного слова |  |  |
| 8-04 | [0] | Функция тайм-аута командного слова |  |  |
|  |  | 8-З* Конфигурирование порта RS-485 |  |  |
| 8-30 | [0] | Протокол связи |  |  |
| 8-31 | [1] | Адрес интерфейса |  |  |
| 8-32 | [2] | Скорость передачи данных по шине RS-485 |  |  |
| 8-33 | [0] | Контроль четности/стоповые биты |  |  |
| 8-35 | [0,01] | Минимальная задержка реакции |  |  |
| 8-36 | [5,0] | Максимальная задержка реакции |  |  |
| 8-37 |  | Максимальная задержка символов |  |  |
|  |  | 8-4* Протокол FC MC (FC MC Protocol set) |  |  |
| 8-42 |  | Конфигурация записи: |  |  |
| 8-43 |  | Конфигурация чтения: |  |  |
|  |  | 8-5* Управление цифровое/шина |  |  |
| 8-50 | [3] | Выбор управления выбегом: |  |  |
| 8-51 | [3] | Выбор управления быстрым остановом |  |  |
| 8-52 | [3] | Выбор управления торможением постоянным током |  |  |
| 8-53 | [3] | Выбор управления пуском |  |  |
| 8-54 | [0] | Выбор управления реверсом |  |  |
| 8-55 | [3] | Выбор наборов параметров |  |  |
| 8-56 | [3] | Выбор предустановленного задания |  |  |
|  |  | 8-7* Протокол BACNet |  |  |
| 8-70 | [1] | Адрес интерфейса |  |  |
| 8-72 | [127] | MS/TP адрес мастера |  |  |
| 8-73 | [1] | MS/TP макс. число фреймов |  |  |
| 8-74 | [0] | Режим опроса |  |  |
| 8-75 | [admin] | Пароль доступа |  |  |
| 8-79 | [0] | Версия встроенного протокола |  |  |
|  |  | 8-8* Диагностика порта |  |  |
| 8-80 | [0] | Телеграммы без ошибок |  |  |
| 8-81 | [0] | Телеграммы с ошибками |  |  |
| 8-82 | [0] | Телеграммы адресату без ошибок |  |  |
| 8-83 | [0] | Телеграммы от адресата с ошибками |  |  |
| 8-84 | [0] | Телеграммы от адресата |  |  |
| 8-85 | [0] | Телеграммы с ошибками тайм-аута |  |  |
| 8-88 | 0, 1 [0] | Сброс счетчика диагностики |  |  |
|  |  | 8-9* Настройка ОС по шине |  |  |
| 8-94 | [0] | Обратная связь по шине |  |  |
|  |  | 13-** Программируемый логический контроллер ПЛК |  |  |
|  |  | 13-0* Параметры для конфигурирования встроенного ПЛК |  |  |
| 13-00 | 0, 1 [0] | Выбор активности ПЛК |  |  |
| 13-01 | [39] | Выбор входа для включения ПЛК |  |  |
| 13-02 | [40] | Выбор входа для выключения ПЛК |  |  |
| 13-03 | 0, 1 [0] | Выбор сброса ПЛК |  |  |
|  |  | 13-1* Компараторы |  |  |
| 13-10 | [0] | Операнд компаратора |  |  |
| 13-11 | [1] | Оператор компаратора |  |  |
| 13-12 | [0,0] | Величина сравнения компаратора. |  |  |
|  |  | 13-2* Таймеры |  |  |
| 13-20 | [0,0] | Время выдержки таймера ПЛК |  |  |
|  |  | 13-4* Логические соотношения (ЛС) |  |  |
| 13-40 | [0] | Булева переменная 1 (Булев вход 1) [60] |  |  |
| 13-41 | [0] | Логический оператор 1 ЛС |  |  |
| 13-42 | [0] | Булева переменная 2 (Булев вход 2) ЛС |  |  |
| 13-43 | [0] | Логический оператор 2 ЛС |  |  |
| 13-44 | [0] | Булева переменная 3 (Булев вход 3) |  |  |
|  |  | 13-5* События/действия ПЛК |  |  |
| 13-51 | [0] | Событие ПЛК |  |  |
| 13-52 | [0] | Действие ПЛК |  |  |
|  |  | 14-** Специальные функции ПЧВ3 |  |  |
|  |  | 14-0* Коммутация инвертора |  |  |
| 14-01 | [5] | Частота коммутации |  |  |
| 14-03 | 0, 1 [1] | Сверхмодуляция инвертора |  |  |
| 14-08 | [96] | Коэффициент подавления пульсаций |  |  |
|  |  | 14-1* Контроль сети |  |  |
| 14-12 | [0] | Функции при асимметрии сети питания |  |  |
|  |  | 14-2* Сброс защитного отключения |  |  |
| 14-20 | [0] | Режим сброса |  |  |
| 14-21 | [10] | Время задержки автоматического перезапуска |  |  |
| 14-22 | [0] | Актуальные или заводские настройки |  |  |
| 14-23 | [0] | Карта сервисного обслуживания |  |  |
| 14-27 | 0;1 [1] | Действие при отказе инвертора |  |  |
|  |  | 14-4* Автоматическая оптимизация энергопотребления (АОЭ) |  |  |
| 14-40 | [90] | АОЭ на низкой скорости |  |  |
| 14-41 | [66] | АОЭ на скорости по заданию |  |  |
|  |  | 14-5* ЭМС и окружающая среда |  |  |
| 14-50 | 0,1 [1] | Фильтр ВЧ-помех |  |  |
| 14-51 | 0,1 [1] | Компенсация пульсаций DC-шины |  |  |
| 14-52 | 0, 4 [0] | Управление включением вентилятора |  |  |
| 14-53 | [1] | Контроль вентилятора |  |  |
| 14-55 | [0] | Выходной фильтр |  |  |
| 14-63 | [2] | Минимальная частота коммутации |  |  |
|  |  | 20-** Обратная связь |  |  |
| 20-00 | [0] | Источник ОС 1 |  |  |
| 20-01 | [0] | Преобразование сигнала ОС 1 |  |  |
|  |  | 20-8* Основные настройки ПИ - регулятора |  |  |
| 20-81 | 0,1 [0] | Нормальная/инверсная характеристика ПИ-регулятора |  |  |
| 20-83 | [0] | Старт ПИ-регулятора |  |  |
| 20-84 | [5 %] | Зона соответствия заданию |  |  |
| 20-91 | 0,1 [1] | Антираскрутка ПИ-регулятора |  |  |
| 20-93 | [0.50] | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора |  |  |
| 20-94 | [20] | Постоянная времени интегрирования ПИ-регулятора |  |  |
| 20-97 | [0] | Коэффициент прямой связи ПИ–регулятора |  |  |
|  |  | 22-** Прикладные функции |  |  |
|  |  | 22-4* «Спящий режим» |  |  |
| 22-40 | [10] | Мин. время работы |  |  |
| 22-41 | [10] | Мин. время ожидания |  |  |
| 22-43 | [10] | Скорость при выходе из спящего режима |  |  |
| 22-44 | [10] | Допустимое снижение ОС от уставки до отмены ожидания |  |  |
| 22-45 | [0] | Форсирование уставки |  |  |
| 22-46 | [60] | Максимальное время форсирования уставки |  |  |
| 22-47 | [0] | Частота для перехода в спящий режим |  |  |
|  |  | 22-6* Обнаружение обрыва ремня |  |  |
| 22-60 | [0] | Функция обнаружения обрыва ремня |  |  |
| 22-61 | [10] | Крутящий момент при обрыве ремня |  |  |
| 22-62 | [10] | Задержка обнаружения обрыва ремня |  |  |
|  |  | 24-** Прикладные функции 2 |  |  |
|  |  | 24—0* Пожарный режим |  |  |
| 24-00 | [0] | Функция при пожаре |  |  |
| 24-05 | [0] | Предустановленное задание пожарного режима |  |  |
| 24-09 | [1] | Действия ПЧВ3 в пожарном режиме |  |  |
| 24-10 | 0, 2 [0] | Функция байпаса по питанию ПЧВ3 в пожарном режима |  |  |
| 24-11 | [0] | Время задержки байпаса по питанию ПЧВ3 |  |  |