Автонастройка ПИД-регулятора

Находясь в Главном меню

выберите   «Контур 1»

подтвердите

выберите  «АНР конт. 1»

подтвердите

выставите   значение - «Да» для

перевода в режим автонастройки

подтвердите

перейдите  на домашний экран

у вас должен появиться следующий экран

YYY – значение уставки

ХХ.ХХ – измеренное значение температуры контура

Для запуска автонастройки  значение измеренной температуры должно

быть на 10 градусов ниже температуры уставки. Чтобы изменить положение задвижки

нажмите  и .

ZZZ – состояние системы:

- ПУСК – возможен запуск автонастрйоки

- неСТАБ – невозможен запуск автонастройки

Дождитесь появления надписи «Пуск»

вместо «ZZZ» и нажмите клавишу

(3 сек.) для запуска режима

автонастройки.

Для ручного выхода из режима автонастройки нажмите кнопку .

# Text boxes

Внимание! Запуск автонастройки для «Контура 2» выполняются аналогично.